## Slide 1: DISCIPLINA DE MOTORES
Gabriel Coelho Rodrigues Alvares
Setembro de 2023
Aula 3

## Slide 2
2
Atividade de Relação de compressão.
Imagine que você por um descuido deixou que seu veículo sofresse um super aquecimento, onde, a consequência foi danificar a junta de vedação do cabeçote do seu motor que originalmente tem a espessura de 1,4 mm montada. No entanto, ao buscar a peça de reposição , deparou-se que somente haviam juntas cuja espessura montada é de 1,2mm e 1,6mm.
Qual a implicação disso?
Calcule a nova relação de compressão para cada junta?
Qual seria sua escolha?

## Slide 3
Diagrama P-V
IMEP = Indicated Mean Effective Pressure
PMI = Pressão Média Indicada
Padronização de Conceitos de Motor

## Slide 4
Padronização de Conceitos de Motor
FMEP = IMEP - BMEP
BMEP = IMEP - FMEP
FMEP = Friction Mean Effective Pressure
PMA = Pressão Média de Perdas por Atrito e Bombeamento

## Slide 5
Padronização de Conceitos de Motor
IMEP = Indicated Mean Effective Pressure
PMI = Pressão Média Indicada
PMEP = Pumping Mean Effective Pressure
Pressão Média de Perdas por Atrito e Bombeamento

## Slide 6
Padronização de Conceitos Motor
BMEP = Break Mean Effective Pressure
PME = Pressão Média Efetiva

## Slide 7
Padronização de Conceitos Motor
Eficiência Mecânica
A eficiência Mecânica, hm, é definida como:
BMEP = IMEP - FMEP
Se:

## Slide 8
Válvulas.
Fabricação em:
Aço martensítico
Aço inox
Titânio
Suportar temperaturas de até 800 ºC

## Slide 9
Válvulas.
Válvulas com interior de sódio.
Maior troca térmica
Menor stress térmico
Maior vida útil

## Slide 10
Válvulas.
Área de Fluxo e Parâmetros Geométricos
At = Área de Fluxo
Dst = Diâmetro da Haste da válvula
Dip = Diâmetro da Porta (ou garganta)
Dis = Diâmetro interno do Assentamento
Dos = Diâmetro Externo do Assentamento
D2 = Diâmetro do Duto
A°S = Ângulo do Assentamento
Lv = Lift da Válvula
Nomenclaturas Básicas Duto

## Slide 11
Válvulas.
dip e dep: são os mínimos diâmetros de garganta em um cabeçote, normalmente este ponto está na sessão paralela das sedes das válvulas;
dst: Diâmetro da haste das válvulas na seção mínima de passagem .
X: esboçada na Fig.1.14 é a responsável por determinar a área de fluxo geométrico.
Área de Fluxo e Parâmetros Geométricos

## Slide 12
Válvulas.
Área de Fluxo e Parâmetros Geométricos
Note que o pequeno lift (lado esquerdo da figura) é pequeno o bastante para que tomemos sua dimensão perpendicular ao ângulo de assentamento da sede e válvula.
Na direita da figura, a válvula possui levante no limite possível Llim em que o valor x pode ser medido de forma perpendicular ao ângulo de assento na sede φ. Por geometria simples, este valor limite de levante é dada por:

## Slide 13
Válvulas.
1 – No primeiro estágio:
e
Neste caso:

## Slide 14
Válvulas.
2- No segundo estágio:
Neste caso:

## Slide 15
Válvulas.

## Slide 16
Válvulas.

## Slide 17
Obrigado pela atenção!
Gabriel Coelho Rodrigues Alvares
UNESP - Universidade Estadual Paulista - Campus de Ilha Solteira
Instituto de Pesquisa em Bioenergia – IPBEN/FEIS
Ilha Solteira - SP
gabriel.cr.alvares@unesp.br
17